АНКЕТА

для замовлення підйомної машини типу ______________________________________

для підйомної установки (скіпової, клітьової, бадьєвої) _________________________

шахти___________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

| Питання | Відповіді |
| --- | --- |
| I. Загальні відомості |
| 1. Замовник (найменування та поштова адреса) Організація, що проєктує підйомну установку (найменування та поштова адреса) |  |
| 2. Найменування залізниці та найближчої залізничної станції |  |
| II. Загальні дані підіймальної установки |
| 1. Вертикальний або похилий ствол і кут нахилу |  |
| 2. Для чого застосовується: - підйом вантажу - спуск груза - підйом (спуск) людей - ревізія ствола |  |
| 3. Одно- або двокінцевий підйом (відкатка), або односудинний із противагою |  |
| 4. Тип підйомної посудини: - скіп (указати спосіб розвантаження скіпа) - кліть звичайна - кліть перекидна - баддя |  |
| 5. Годинна продуктивність або число необ-хідних підйомів на годину |  |
| 6. Загальний строк служби шахти |  |
| III. Глибина |
| 1. Глибина вертикального або протяжність похилого ствола, м: - мінімальна - максимальна |  |
| 2. Висота підйому або довжина відкочування з урахуванням висоти приймального майданчика над гирлом ствола, м |  |
| 3. Відстань від осі копрового шківа до верхньої приймальної площадки, м |  |
| 4. Коли буде досягнута гранична глибина |  |
| 5. Кількість горизонтів: - загальне (вказати глибину кожного горизонту) - одночасно обслуговуваних |  |
| 6. Строк відпрацювання кожного горизонту |  |
| IV. Навантаження |
| Нормальний корисний вантаж, що піднімається за один раз, кг: - вугілля (руди) - породи |  |
| 2. Кількість вагонеток у кліті |  |
| 3. Корисна маса (вантажопідйомність) ваго-нетки (скіпа, бадді), кг: - з вугіллям (рудою) - з породою |  |
| 4. Мертва маса, кг: - кліті (скіпа, бадді), включно з підвісними пристосуваннями і парашутами - однієї вагонетки - противаги |  |
| 5. Кількість людей, що піднімаються в кліті одночасно |  |
| 6. Максимальний статичний натяг однієї гілки каната, кН |  |
| 7. Максимальна різниця статичних натягів канатів, кН |  |
| V. Канати |
| Головний канат: - тип - кількість - перетин, мм - маса 1 м, кг - розривне зусилля, кгс |  |
| Урівноважувальний канат: - тип - кількість - перетин, мм - маса 1 м, кг |  |
| VI. Дані кінематики підйому |
| 1. Швидкість підйому, м/с: - при підйомі вантажу - під час підйому-спуску людей - при роз'їздах між суміжними горизонтами - під час ревізії шахти |  |
| 2. Тривалість паузи між двома підйомами з нормальним вантажем, сек |  |
| 3. Тривалість паузи під час спуску людей, сек. |  |
| VII. Шахтне устаткування |
| 1. Чи застосовуються кулаки (хитні майданчики) і якої системи: - на приймальному майданчику - внизу |  |
| 2. Кількість приймальних майданчиків: - наверху (на розвантаженні) - внизу (на завантаженні) |  |
| 3. Тип провідників (жорсткі або канатні) |  |
| VIII. Механічна частина |
| Тип машини і виконання (праве або ліве): - кількість барабанів - діаметр барабана, мм, і його тип - ширина барабана, мм |  |
| 2. Діаметр направляючого шківа, мм |  |
| 3. Навивка каната на барабан: - в один шар - у два шари - у три шари |  |
| 4. Передавальне число редуктора (i) |  |
| 5. Гальмівна система - дискова, багатоелементна - радіальна, двопривідна |  |
| 6. Місце встановлення машини - на землі, під землею (при встановленні під землею слід додати креслення перерізів виробок, якими транспортуються машини) |  |
| IX. Електрична частина |
| 1. Система електричного приводу (постійного або змінного струму) |  |
| 2. Напруга, В: - мережі живлення асинхронного підйомно-го електродвигуна - перетворювального агрегату - мережі живлення допоміжних приводів |  |
| 3. Частота мережі змінного струму, Гц |  |
| 4. Допустима величина пускового струму, виходячи з можливостей енергосистеми, кА |  |
| 5. Потужність короткого замикання на шинах живильної підстанції, МВА (допускається до 200 МВА) |  |
| 6. Потужність підйомного електродвигуна, кВт: - еквівалентна - за перекидним моментом - установча |  |
| 7. Кількість підйомних електродвигунів |  |
| 8. Швидкість обертання вала підйомного електродвигуна, об/хв |  |
| 9. Середовище, в якому працює апаратура дистанційного керування: - у завантажувальному пристрої - на горизонтах - на приймальних майданчиках (вказати, яке виконання апаратури допустиме в кожному випадку) |  |
| 10. Бажаний вид управління |  |
| 11. Особливі вимоги |  |

Дата заповнення анкети: 				«___»__________20__г.

Підписи: від замовника			___________________

від проектної організації		___________________	М.П.

Розрахунок

елементів діаграм швидкості, зусиль

прискорень і потужності підйомної установки

| Найменування елементу | Позначення | Величина |
| --- | --- | --- |
| 1. Максимальна глибина, м |  |  |
| 2. Маса корисного вантажу, кг |  |  |
| 3. Маса мертвого вантажу, кг |  |  |
| 4. Кінцеве навантаження, кг |  |  |
| 5. Швидкість обертання валу електродвигуна, об/мін |  |  |
| 6. Передатне число редуктора |  |  |
| 7. Максимальна швидкість підйому, м/с |  |  |
| 8. Прийняте основне прискорення, м/с2 |  |  |
| 9. Прийняте основне уповільнення, м/с2 |  |  |
| 10. Тривалість першого періоду, сек |  |  |
| 11. Тривалість третього періоду, сек |  |  |
| 12. Шлях першого періоду, м |  |  |
| 13. Шлях третього періоду, м |  |  |
| 14. Шлях рівномірного руху кліті, м |  |  |
| 15. Час рівномірного руху, сек |  |  |
| 16. Тривалість паузи між підйомами, сек |  |  |
| 17. Час одного циклу підйому, сек |  |  |
| 18. Число підйомів в годину |  |  |
| 19. Зусилля на колі барабана, кН: - на початку першого періоду - у кінці першого періоду - на початку другого періоду - у кінці другого періоду - на початку третього періоду - у кінці третього періоду | . |  |
| 20. Ефективне зусилля, кН |  |  |
| 21. Ефективна потужність електродвигуна, кВт |  |  |
| 22. Тип електродвигуна і встановлена потужність |  |  |

Примітка

До анкети на замовлення машини мають бути прикладені:

а) розрахунок елементів діаграми швидкості, прискорень, зусиль, потужності;

б) діаграми швидкості, прискорень, зусиль і потужності. Діаграми мають бути виконані для умов підйому з мінімальної і максимальної глибини при макси-мальных робочих навантаженнях.

в) схема перерізу ствола з розміщенням підйомних посудин, схема підйомної уста-новки.

Заповнена і завірена замовником і проектною організацією анкета є невід'ємною частиною договору.